Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

теорія поля

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи

Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського 
як навчальний посібник для студентів, 
які навчаються за спеціальністю 171 «Електроніка», 
спеціалізацією «Електронні системи»

Київ

КПІ ім. Ігоря Сікорського

2017

Теорія поля: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 171 «Електроніка», спеціалізації «Електронні системи» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Є. В. Вербицький – Електронні текстові данні. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 16 с.

Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №       від               р.) 
за поданням Вченої ради факультету (протокол №    від               р.)

Електронне мережне навчальне видання

теорія поля

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи

| Укладачі: | Вербицький Євген Володимирович, канд. техн. наук |
| --- | --- |

| Відповідальний редактор | Ромашко В. Я. д. т. н., проф. |
| --- | --- |

| Рецензенти: | Артеменко М.Ю. д.т.н., проф. |
| --- | --- |

Методичні вказівки призначені для ознайомлення студентів з основними вимогами щодо написання та оформлення розрахункової роботи з дисципліни «Теорія поля»  та вміщує  правилами оформлення та основні критерії оцінювання. Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 171 «Електроніка»,  спеціалізації «Електронні системи» .

( КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017

## ЗМІСТ

Вступ	4

- Завдання на РГР  	4

2 Критерії оцінювання реферату	6

3 Приклад виконання РГР	7

4 Література для виконання РГР	18

Додаток 1. Приклад титульної сторінки реферату	19

ВСТУП

Розрахунково-графічна робота (РГР) є одним з індивідуальних видом робіт студента згідно з навчальною програмою курсу «Теорія поля». РГР складається з двох частин:

Частина 1. «Розрахунок параметрів та електромагнітних процесів у довгих лініях»

Частина 2. «Розрахунок параметрів одношарових та багатошарових резонаторів».

Метою виконання РГР є закріплення навичок студентів з розрахунку довгих ліній та резонаторів.

РГР виконують у науковому стилі. Мова реферату — українська. Обсяг кожної частини РГР – 10-15 стор.

1 ЗАВДАННЯ НА РГР

Частина 1

«Розрахунок параметрів та електромагнітних процесів у довгих лініях»

Для повітряної лінії довжиною  відомі опори холостого ходу  та короткого замикання  при частоті .

Визначити:

- Первинні і вторинні параметри лінії, фазову швидкість і довжину хвилі;

- Значення індуктивностей (або ємностей), які необхідно під’єднати через кожні 10 м лінії для того, щоб лінія була лінією без спотворень. Для лінії без спотворень знайти її найбільшу довжину при допустимому затуханні 10 дБ;

- Коефіцієнт відбивання від кінця лінії, навантаженої опором , напруги прямої і зворотної хвиль в кінці і на початку лінії, якщо напруга на навантаженні ;

- Коефіцієнт біжучої хвилі, нехтуючи втратами і при вказаних у п.3 , і побудувати графіки розподілу напруги і струму вздовж лінії, розрахувати пристрій, узгоджуючий лінію з навантаженням ;

- Зміни у часі струму та напруги на початку та кінці лінії, побудувати епюри їх розподілення вздовж лінії, якщо хвильовий опір  , опір навантаження . До лінії підключений генератор з напругою  і внутрішнім опором .

Примітка:

Для першої групи потоку (ДС-х1) номер варіанту визначається порядковим номером студента у списку

Для другої групи потоку (ДС-х2) номер варіанту визначається за формулою  де N – кількість студентів у групі ДС-х1.

Частина 2

«Розрахунок параметрів одношарових та багатошарових резонаторів»

- Резонатор Фабрі-Перо складається з двох однакових дзеркал, розташованих на відстані l = NB мкм. Коефіцієнт пропускання дзеркал Т1 = Т2 = 0,5 + NB/100. Втрати L в дзеркалах відсутні, L = 0.

Розрахувати:

- коефіцієнт відбивання R дзеркал;

- скласти матрицю розсіювання S;

- записати залежності для потужностей відбитої |b1|2, прямої |b2|2 і циркулюючої |а0|2 хвиль, від амплітуди хвилі, що подається в резонатор |a1|2 - |b1|2 = f (a1), |b2|2 = f (a1), |a0|2 = f (a1).

- розрахувати п’ять перших резонансних частот f1… f5 для даної структури резонатора;

- побудувати графік нормованої циркулюючої потужності |a0|2/|a1|2 від фазового зсуву хвилі Δφ в діапазоні Δφ=0…10π;

- розрахувати різкість інтерферометра F.

2. В резонаторі  Фабрі-Перо з параметрами, наведеними у п.1 врахувати втрати на дзеркалах L1= L2 =  NB / 1000. Розрахувати параметри аналогічні п. 1.

3. Для досягнення коефіцієнту відбивання дзеркал R = 1 – (50 – NB)·10-5 на них накладено багатошарову структуру, яка складається з двох шарів з діелектричними проникностями ε1 = (3 +(40 - NB)/3 і ε2 = 1.3, які мають довжину чверть хвилі. Розрахувати кількість шарів, необхідну для забезпечення необхідного коефіцієнту відбивання, та розрахувати їх сумарну ширину для частоти f(NB%5+1), де % - операція залишку від ділення. Розрахувати параметри аналогічні п. 1.

Примітка:

Для першої групи потоку (ДС-х1) номер варіанту визначається порядковим номером студента у списку

Для другої групи потоку (ДС-х2) номер варіанту визначається за формулою  де N – кількість студентів у групі ДС-х1.

## КРИТЕРІЇЇ ОЦІНЮВАННЯ РГР

Згідно з рейтинговою системою оцінювання максимальна кількість балів, яку можна отримати за кожну частину РГР складає 10 балів. Розподіл балів є таким.

За виконання роботи – максимум 7 балів. За кожну помилку знімається 1 бал.

За захист роботи – 3 бали. На захисті роботи ставиться три питання, які стосуються теоретичних відомостей в рамках РГР. За кожну правильну відповідь до рейтингу додається 1 бал.

Строк захисту першої РГР – 8 тиждень семестру, другої РГР – 15 тиждень семестру. За невчасний захист роботи знімається один бал за кожний тиждень.

3. ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ РГР

Nв=13 l = 100+10Nв = 230 [м] Zхх = (50+ Nв)ejNв = 63ej13 = 63.3341+14.6218j [Ом] Zкз = (30+ Nв)e-j2Nв = 43e–j26 = 38.6418-18.8500j [Ом] F = 10Nв = 130 [мГц]

Визначити:

1.Первинні і вторинні параметри лінії, фазову швидкість і довжину хвилі:

Визначимо хвильовий опір:

Визначимо коефіцієнт розповсюдження:

Знайдемо коефіцієнт розповсюдження при k=1:

Коефіціент k вибирається таким чином щоб Im()>0

Коефіцієнт затухання:

Коефіцієнт затухання:

Знайдемо первинні параметри лінії:

Оскільки , а, то

Знайдемо фазову швидкість і довжину хвилі::

2. Величини індуктивностей (або ємностей), які необхідно ввімкнути через кожні 10 м лінії для того, щоб лінія була лінією без спотворень. Для лінії без спотворень знайти її найбільшу довжину при допустимому затуханні 10дБ.

Для того щоб лінія була без втрат, необхідно щоб виконувалась умова:.

Як бачимо: . Тому потрібно ввімкнути додаткову ємність  домножену на відстань через яку вони вмикатимуться:

Знайдемо максимальну довжину хвилі:

3. Коефіцієнт відбиття від кінця лінії, навантаженої опором , напруги прямої і зворотної хвиль в кінці і на початку лінії, якщо напруга на навантаженні .

Коефіцієнт відбиття в кінці лінії:

Напруги прямої та зворотної хвиль в кінці лінії:

Знайдемо напругу та струм на початку лінії:

Напруги прямої та зворотної хвиль на початку лінії:

Навантаження на початку лінії:

Коефіцієнт відбиття на початку лінії:

4. Коефіцієнт бігучої хвилі, нехтуючи втратами і при вказаних у п.3 , і потроїти графіки розподілення напруги і струму вздовж лінії, розрахувати пристрій, узгоджуючий лінію з навантаженням ;

Оскільки ми нехтуємо втратами у лінії, то хвильовий опір:

Знайдемо коефіцієнт відбиття:

Тепер знайдемо коефіцієнт бігучої хвилі:

Розподілення струму і напруги вздовж лінії визначимо з наступних виразів:

Для цього знайдемо коефіцієнт фази та довжину хвилі:

Побудуємо графіки U(x) та I(x):

/2

/4

/4

/2

Як  пристрій , що  узгоджує  лінію  з  навантаженням  , будемо  використовувати  1/4 хвильовий  трасформатор  (лінію  довжиною  1/4 довжини  хвилі ).

Хвильовий  опір цієї лінії :

5. Зміни у часі струму та напруги на початку та кінці лінії, построїти епюри їх розподілення вздовж лінії, якщо хвильовий опір , опір навантаження . До лінії підключений генератор з напругою  і внутрішнім опорам.

Знайдемо коефіцієнти відбиття по напрузі на початку та в кінці лінії:

Знайдемо напруги прямих та відбитих хвиль:

Знайдемо коефіцієнти відбиття струму на початку та в кінці лінії:

Знайдемо струми прямих та відбитих хвиль:

Розрахуємо усталені значення струму та напруги:

Значення напруги в кінці(U2) та на початку(U1) лінії:

| U2, В | U1, В |
| --- | --- |

Аналогічно визначимо значення струму в кінці(I2) та на початку(I1) лінії:

| I2, A | I1, А |
| --- | --- |

Занесемо отримані значення в таблицю:

| t | U1, В | I1, А | U2, В | I2, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t0 | 57.2727 | 0.4406 | 0 | 0 |
| t1 | 57.2727 | 0.4406 | 104.1322 | 0.0801 |
| t2 | 65.7926 | -0.2148 | 34.4239 | 0.0265 |
| t3 | 60.0892 | 0.2239 | 81.0881 | 0.0624 |
| t4 | 63.9072 | -0.0698 | 49.8501 | 0.0383 |
| t5 | 61.3514 | 0.1268 | 70.7615 | 0.0544 |
| t6 | 63.0623 | -0.0048 |  | 0.0437 |
| t7 | 61.9170 | 0.0833 |  | 0.0509 |
| t8 | 62.6837 | 0.0243 |  | 0.0460 |
| t9 | 62.1704 | 0.0638 |  | 0.0493 |
| t10 | 62.5140 | 0.0374 |  | 0.0471 |

Побудуємо графіки зміни у часі напруги та струму на початку та в кінці лінії:

Побудуємо епюри розподілення напруги вздовж лінії:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |

Побудуємо епюри розподілення струму вздовж лінії:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИКОНАННЯ РГР

- Атабеков Г.И. Основы теории цепей. - М.: Энергия, 1969. - 424 с.

- Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. - М.: Высшая школа, 1973. - 752 с.

- Зевеке Г.В., Ионкин П.А., Нетушил А.В., Страхов С.В. Основы теории цепей. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 528 с.

- Сборник задач по теоретическим основам електротехники: Учеб. Пособие/ Бессонов Л.А., Демидова И.Г., Заруди М.Е. и др.; Под ред. Бессонова Л.А. - М.: Высшая школа, 1980. - 472 с.

- Х. Хаус. Волны и поля в оптоэлектронике. М.: Мир, 1988.

- H. Kogelnik and T. Li. Laser beams and resonators. Applied Optics, 5:1550–1567, 1966.

- С. Солимено, Б. Крозиньяни, and П. Ди Порто. Дифракция и волноводное распространение оптического излучения. М.: Мир, 1989.

## ДОДАТОК 1.

## ПРИКЛАД ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ РГР

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут Ігоря Сікорського»

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА

З ТЕОРІЇ ПОЛЯ

ЧАСТИНА 1 (2)

ВАРІАНТ

Перевірив:	Виконав

ст. групи:

(посада, ініціали та прізвище)

(дата захисту)	(підпис)

Кількість балів:

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Київ — 20 	р

# Text boxes

x

|U(x)|

|I(x)|

x

100

75

50

25

x

U,В

100

75

50

25

x

U,В

100

75

50

25

x

U,В

100

75

50

25

x

U,В

100

75

50

25

x

U,В

100

75

50

25

x

U,В

100

75

50

25

x

U,В

100

75

50

25

x

U,В

100

75

50

25

x

U,В

100

75

50

25

x

U,В

0.1

x

I,А

0.2

0.3

0.4

0.1

x

I,А

0.2

0.3

0.4

0.1

x

I,А

0.2

0.3

0.4

0.1

x

I,А

0.2

0.3

0.4

-0.2

x

I,А

-0.1

0

0.1

-0.2

x

I,А

-0.1

0

0.1

x

I,А

0.1

0.2

x

I,А

0.1

0.2

-0.2

x

I,А

-0.1

0

0.1

-0.2

x

I,А

-0.1

0

0.1