Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

«Електромагнітна техніка-1»

Методичні вказівки до виконання розрахунково - графічної роботи

Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського 
як навчальний посібник для студентів, 
які навчаються за спеціальністю 171 «Електроніка», 
спеціалізацією «Електронні компоненти і системи»

Київ

КПІ ім. Ігоря Сікорського

2017

«Електромагнітна техніка-1»: Методичні вказівки до виконання розрахунково - графічної роботи [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 171 «Електроніка», спеціалізації «Електронні компоненти і системи» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В.А.Тодоренко – Електронні текстові данні (1 файл: 657 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 19 с.

Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №   від ХХ.ХХ.ХХХХ р.) 
за поданням Вченої ради факультету електроніки (протокол №  від  ХХ.12.2017р.)

Електронне мережне навчальне видання

«Електромагнітна техніка-1»

Методичні вказівки до виконання розрахунково - графічної роботи

| Укладачі: | Тодоренко Віктор Агафонович, канд. техн. наук, доц. |
| --- | --- |

| Відповідальний редактор |  |
| --- | --- |

| Рецензенти: |  |
| --- | --- |

Мета курсу: вивчення фізичних принципів роботи та побудови найбільш розповсюджених електромагнітних пристроїв.

( КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017

Вступ

Курс “Електромагнітна техніка-1” – є складовою частиною дисциплін, які включено до вибіркової частини програми бакалаврської підготовки для студ. спеціальності 171 «Електроніка», спеціалізації «Електронні компоненти і системи». Курс входить до циклу дисциплін самостійного вибору ВНЗ.

Цей  курс є одним з базових і охоплює широке коло пристроїв електронної техніки, які використовують явище магнетизму.

Мета курсу: вивчення фізичних принципів роботи та побудови найбільш розповсюджених електромагнітних пристроїв.

Під час вивчення курсу студенти набувають знань про фізичні основи магнетизму, параметри та характеристики основних магнітних матеріалів, методи розрахунку магнітних ланцюгів, ознайомлюються з основними видами електричних машин, методами виміряння та регулювання їх параметрів, методами запису та відтворення інформації, які використовують магнітні та магнітооптичні явища.

Курс базується на наступних дисциплінах:

- Математичний аналіз;

- Фізика;

- Теорія електричних кіл;

- Матеріали і компоненти електроніки.

Курс “Електромагнітна техніка” є  базовим для наступних дисциплін:

- Пристрої перетворювальної техніки;

- Силові електронні системи;

- Пристрої відображення та реєстрації інформації.

Загальні положення

Мета кредитного модуля: вивчення фізичних принципів роботи та побудови найбільш розповсюджених електромагнітних пристроїв статичного типу.

Вивчення першої частини курсу дає студентам знання:

- фізичних основ магнетизму;

- статичних та динамічних параметрів та характеристик магнітних матеріалів;

- властивостей основних магнітних матеріалів;

- методів розрахунку магнітних ланцюгів;

- класифікації феромагнітних пристроїв;

- статичних електромагнітних пристроїв – трансформатора і дроселя, методів визначення їх параметрів та розрахунку.

Студенти набувають вміння:

- вибору магнітних матеріалів для створення електромагнітних пристроїв;

- розрахунку розгалужених магнітних ланцюгів;

- розрахунку процесів у магнітних ланцюгах при імпульсному перемагнічуванні;

- розрахунку індуктивностей розсіювання та власних ємностей статичних феромагнітних пристроїв;

- розрахунку трансформаторів та дроселів.

Студенти отримують навички:

- використання вимірювальних приладів під час експериментального дослідження магнітного поля;

- визначення режимів роботи магнітних ланцюгів;

- визначення параметрів та характеристик магнітних матеріалів;

- визначення власної ємності та її складових у трансформатора;

- визначення індуктивності розсіювання трансформатора;

- самостійної роботи з навчальною, навчально методичною і довідниковою літературою.

Індивідуальні завдання з самостійної роботи

Індивідуальне семестрове завдання виконується у формі розрахункової роботи.

Метою виконання розрахункової роботи є оволодіння циклом розробки типових електромагнітних пристроїв, що використовуються в перетворювальній техніці, таких як трансформатори, дроселі і т.п.

Конкретна тематика розрахункових робіт узгоджується з лектором. Як правило тематика цих робіт відповідає фрагментам завдань по курсовим та бакалаврським роботам. Це дає змогу студентам максимально на ранніх етапах навчання зосередити зусилля по освоєнню типових методик розрахунку часто вживаних елементів електромагнітної техніки.

Серед типових завдань розрахункових робіт можна вказати на наступні:

  - Розрахунок розгалуженого магнітного кола.

  - Розрахунок часу перемагнічування магнітного осереддя з ППГ в сильному полі.

  - Розрахунок трансформатора по заданому критерію.

  - Розрахунок згладжувального дроселя по заданому критерію.

для студ. спеціальності 171 «Електроніка», спеціалізації «Електронні компоненти і системи»

Комплект завдань на РГР

| Розрахункова графічна робота |
| --- |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: | Бакалавр |
| Спеціальності: | 171 «Електроніка». |
| Спеціалізації | «Електронні компоненти і системи» |
| Кредитний модуль: | «Електромагнітна техніка - 1» |
| ЗАВДАННЯ №1 |
| Розрахувати однофазовий трансформатор: |
| Осердя Критерій Fс [Гц] U1 [В] U2 [В] I2 [A] U3 [В] I3 [A] Tmax [C°] ΔTдоп [C°] ΔU [%] Броневе ΔT 50 127 35 10 6,3 5 75 10 3 |
| Література: Матеріали оптичного диску з дисципліни. Розділ Disk_EMT\RGR Рогинский В.Ю. Расчет устройств электропитания. М., «Связь», 1972, с.334-348 Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Г.С.Найвельт и др.; Под ред. Г.С.Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985.- с.116-121 |
| Затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки №1, від 28 08.2017 р. |
| Завідувач кафедри __________________ | Ямненко Ю.С. |
| Викладач __________________ | Тодоренко В.А. |

| Розрахункова графічна робота |
| --- |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: | Бакалавр |
| Спеціальності: | 171 «Електроніка». |
| Спеціалізації | «Електронні компоненти і системи» |
| ЗАВДАННЯ №2 |
| Розрахувати однофазовий трансформатор: |
| Осердя Критерій Fс [Гц] U1 [В] U2 [В] I2 [A] U3 [В] I3 [A] Tmax [C°] ΔTдоп [C°] ΔU [%] Тороїдальне ΔU 400 48 20 5 50 2 70 20 2 |
| Література: Матеріали оптичного диску з дисципліни. Розділ Disk_EMT\RGR Рогинский В.Ю. Расчет устройств электропитания. М., «Связь», 1972, с.334-348 Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Г.С.Найвельт и др.; Под ред. Г.С.Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985.- с.116-121 |
| Затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки №1, від 28 08.2017 р. |
| Завідувач кафедри __________________ | Ямненко Ю.С. |
| Викладач __________________ | Тодоренко В.А. |

| Розрахункова графічна робота |
| --- |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: | Бакалавр |
| Спеціальності: | 171 «Електроніка». |
| Спеціалізації | «Електронні компоненти і системи» |
| ЗАВДАННЯ №3 |
| Розрахувати однофазовий трансформатор: |
| Осердя Критерій Fс [Гц] U1 [В] U2 [В] I2 [A] U3 [В] I3 [A] Tmax [C°] ΔTдоп [C°] ΔU [%] Броневе ΔT 1000 220 30 3 100 1,3 80 25 1 |
| Література: Матеріали оптичного диску з дисципліни. Розділ Disk_EMT\RGR Рогинский В.Ю. Расчет устройств электропитания. М., «Связь», 1972, с.334-348 Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Г.С.Найвельт и др.; Под ред. Г.С.Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985.- с.116-121 |
| Затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки №1, від 28 08.2017 р. |
| Завідувач кафедри __________________ | Ямненко Ю.С. |
| Викладач __________________ | Тодоренко В.А. |

| Розрахункова графічна робота |
| --- |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: | Бакалавр |
| Спеціальності: | 171 «Електроніка». |
| Спеціалізації | «Електронні компоненти і системи» |
| ЗАВДАННЯ №4 |
| Розрахувати однофазовий трансформатор: |
| Осердя Критерій Fс [Гц] U1 [В] U2 [В] I2 [A] U3 [В] I3 [A] Tmax [C°] ΔTдоп [C°] ΔU [%] Тороїдальне ΔT 10000 300 40 2 60 | 1 75 15 5 |
| Література: Матеріали оптичного диску з дисципліни. Розділ Disk_EMT\RGR Рогинский В.Ю. Расчет устройств электропитания. М., «Связь», 1972, с.334-348 Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Г.С.Найвельт и др.; Под ред. Г.С.Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985.- с.116-121 |
| Затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки №1, від 28 08.2017 р. |
| Завідувач кафедри __________________ | Ямненко Ю.С. |
| Викладач __________________ | Тодоренко В.А. |

| Розрахункова графічна робота |
| --- |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: | Бакалавр |
| Спеціальності: | 171 «Електроніка». |
| Спеціалізації | «Електронні компоненти і системи» |
| ЗАВДАННЯ №5 |
| Розрахувати однофазовий трансформатор: |
| Осердя Критерій Fс [Гц] U1 [В] U2 [В] I2 [A] U3 [В] I3 [A] Tmax [C°] ΔTдоп [C°] ΔU [%] Броневе ΔT 50 220 50 2,2 80 1,6 65 35 8 |
| Література: Матеріали оптичного диску з дисципліни. Розділ Disk_EMT\RGR Рогинский В.Ю. Расчет устройств электропитания. М., «Связь», 1972, с.334-348 Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Г.С.Найвельт и др.; Под ред. Г.С.Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985.- с.116-121 |
| Затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки №1, від 28 08.2017 р. |
| Завідувач кафедри __________________ | Ямненко Ю.С. |
| Викладач __________________ | Тодоренко В.А. |

| Розрахункова графічна робота |
| --- |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: | Бакалавр |
| Спеціальності: | 171 «Електроніка». |
| Спеціалізації | «Електронні компоненти і системи» |
| ЗАВДАННЯ №6 |
| Розрахувати однофазовий трансформатор: |
| Осердя Критерій Fс [Гц] U1 [В] U2 [В] I2 [A] U3 [В] I3 [A] Tmax [C°] ΔTдоп [C°] ΔU [%] Тороїдальне ΔT 25000 100 50 3 10 1 60 30 3 |
| Література: Матеріали оптичного диску з дисципліни. Розділ Disk_EMT\RGR Рогинский В.Ю. Расчет устройств электропитания. М., «Связь», 1972, с.334-348 Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Г.С.Найвельт и др.; Под ред. Г.С.Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985.- с.116-121 |
| Затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки №1, від 28 08.2017 р. |
| Завідувач кафедри __________________ | Ямненко Ю.С. |
| Викладач __________________ | Тодоренко В.А. |

| Розрахункова графічна робота |
| --- |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: | Бакалавр |
| Спеціальності: | 171 «Електроніка». |
| Спеціалізації | «Електронні компоненти і системи» |
| ЗАВДАННЯ №7 |
| Розрахувати трансформатор прямоходового перетворювача з обмоткою розмагнічування: |
| Критерій Fс [кГц] U1 [В] U2 [В] I2 [A] U3 [В] I3 [A] Tmax [C°] ΔTдоп [C°] | ΔU [%] ΔT 50 27 5 6 20 0,5 65 15 3 |
| Література: Матеріали оптичного диску з дисципліни. Розділ Disk_EMT\RGR Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Г.С.Найвельт и др.; Под ред. Г.С.Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985.- с.116-121 Хныков А.В. Теория и расчет трансформаторов источников вторичного электропитания.- М.: СОЛОН-Пресс, 2004.- 128с. |
| Затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки №1, від 28 08.2017 р. |
| Завідувач кафедри __________________ | Ямненко Ю.С. |
| Викладач __________________ | Тодоренко В.А. |

| Розрахункова графічна робота |
| --- |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: | Бакалавр |
| Спеціальності: | 171 «Електроніка». |
| Спеціалізації | «Електронні компоненти і системи» |
| ЗАВДАННЯ №8 |
| Розрахувати трансформатор прямоходового перетворювача з обмоткою розмагнічування: |
| Критерій Fс [кГц] U1 [В] U2 [В] I2 [A] U3 [В] I3 [A] Tmax [C°] ΔTдоп [C°] ΔU [%] ΔU 40 48 12 1 5 1 65 10 2 |
| Література: Матеріали оптичного диску з дисципліни. Розділ Disk_EMT\RGR Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Г.С.Найвельт и др.; Под ред. Г.С.Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985.- с.116-121 Хныков А.В. Теория и расчет трансформаторов источников вторичного электропитания.- М.: СОЛОН-Пресс, 2004.- 128с. |
| Затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки №1, від 28 08.2017 р. |
| Завідувач кафедри __________________ | Ямненко Ю.С. |
| Викладач __________________ | Тодоренко В.А. |

| Розрахункова графічна робота |
| --- |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: | Бакалавр |
| Спеціальності: | 171 «Електроніка». |
| Спеціалізації | «Електронні компоненти і системи» |
| ЗАВДАННЯ №9 |
| Розрахувати трансформатор прямоходового перетворювача з обмоткою розмагнічування: |
| Критерій Fс [кГц] U1 [В] U2 [В] I2 [A] U3 [В] I3 [A] Tmax [C°] ΔTдоп [C°] ΔT 100 60 10 3 10 1,3 80 10 |
| Література: Матеріали оптичного диску з дисципліни. Розділ Disk_EMT\RGR Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Г.С.Найвельт и др.; Под ред. Г.С.Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985.- с.116-121 Хныков А.В. Теория и расчет трансформаторов источников вторичного электропитания.- М.: СОЛОН-Пресс, 2004.- 128с. |
| Затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки №1, від 28 08.2017 р. |
| Завідувач кафедри __________________ | Ямненко Ю.С. |
| Викладач __________________ | Тодоренко В.А. |

| Розрахункова графічна робота |
| --- |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: | Бакалавр |
| Спеціальності: | 171 «Електроніка». |
| Спеціалізації | «Електронні компоненти і системи» |
| ЗАВДАННЯ №10 |
| Розрахувати трансформатор зворотньоходового перетворювача |
| Критерій Fс [кГц] U1 [В] U2 [В] I2 [A] U3 [В] I3 [A] Tmax [C°] ΔTдоп [C°] ΔT 80 300 5 5 10 1 65 15 |
| Література: Матеріали оптичного диску з дисципліни. Розділ Disk_EMT\RGR Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Г.С.Найвельт и др.; Под ред. Г.С.Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985.- с.116-121 Хныков А.В. Теория и расчет трансформаторов источников вторичного электропитания.- М.: СОЛОН-Пресс, 2004.- 128с. |
| Затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки №1, від 28 08.2017 р. |
| Завідувач кафедри __________________ | Ямненко Ю.С. |
| Викладач __________________ | Тодоренко В.А. |

| Розрахункова графічна робота |
| --- |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: | Бакалавр |
| Спеціальності: | 171 «Електроніка». |
| Спеціалізації | «Електронні компоненти і системи» |
| ЗАВДАННЯ №11 |
| Розрахувати трансформатор зворотньоходового перетворювача |
| Критерій Fс [кГц] U1 [В] U2 [В] I2 [A] U3 [В] I3 [A] Tmax [C°] ΔTдоп [C°] ΔU [%] ΔU 140 350 24 1 5 1 65 10 4 |
| Література: Матеріали оптичного диску з дисципліни. Розділ Disk_EMT\RGR Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Г.С.Найвельт и др.; Под ред. Г.С.Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985.- с.116-121 Хныков А.В. Теория и расчет трансформаторов источников вторичного электропитания.- М.: СОЛОН-Пресс, 2004.- 128с. |
| Затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки №1, від 28 08.2017 р. |
| Завідувач кафедри __________________ | Ямненко Ю.С. |
| Викладач __________________ | Тодоренко В.А. |

| Розрахункова графічна робота |
| --- |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: | Бакалавр |
| Спеціальності: | 171 «Електроніка». |
| Спеціалізації | «Електронні компоненти і системи» |
| ЗАВДАННЯ №12 |
| Розрахувати трансформатор зворотньоходового перетворювача |
| Критерій Fс [кГц] U1 [В] U2 [В] I2 [A] U3 [В] I3 [A] Tmax [C°] ΔTдоп [C°] ΔT 100 100 5 10 12 1 80 10 |
| Література: Матеріали оптичного диску з дисципліни. Розділ Disk_EMT\RGR Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Г.С.Найвельт и др.; Под ред. Г.С.Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985.- с.116-121 Хныков А.В. Теория и расчет трансформаторов источников вторичного электропитания.- М.: СОЛОН-Пресс, 2004.- 128с. |
| Затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки №1, від 28 08.2017 р. |
| Завідувач кафедри __________________ | Ямненко Ю.С. |
| Викладач __________________ | Тодоренко В.А. |

| Розрахункова графічна робота |
| --- |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: | Бакалавр |
| Спеціальності: | 171 «Електроніка». |
| Спеціалізації | «Електронні компоненти і системи» |
| ЗАВДАННЯ №13 |
| Розрахувати трифазовий трансформатор |
| Критерій Fс [Гц] U1ф [В] U2ф [В] I2ф [A] U3ф [В] I3ф [A] Tmax [C°] ΔTдоп [C°] ΔT 50 220 100 1 10 1 65 15 |
| Література: Матеріали оптичного диску з дисципліни. Розділ Disk_EMT\RGR Хныков А.В. Теория и расчет трансформаторов источников вторичного электропитания.- М.: СОЛОН-Пресс, 2004.- 128с. |
| Затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки №1, від 28 08.2017 р. |
| Завідувач кафедри __________________ | Ямненко Ю.С. |
| Викладач __________________ | Тодоренко В.А. |

| Розрахункова графічна робота |
| --- |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: | Бакалавр |
| Спеціальності: | 171 «Електроніка». |
| Спеціалізації | «Електронні компоненти і системи» |
| ЗАВДАННЯ №14 |
| Розрахувати трифазовий трансформатор |
| Критерій Fс [Гц] U1ф [В] U2ф [В] I2ф [A] U3ф [В] I3ф [A] Tmax [C°] ΔTдоп [C°] ΔU [%] ΔU 400 27 80 1 12 1 65 10 4 |
| Література: Матеріали оптичного диску з дисципліни. Розділ Disk_EMT\RGR Хныков А.В. Теория и расчет трансформаторов источников вторичного электропитания.- М.: СОЛОН-Пресс, 2004.- 128с. |
| Затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки №1, від 28 08.2017 р. |
| Завідувач кафедри __________________ | Ямненко Ю.С. |
| Викладач __________________ | Тодоренко В.А. |

| Розрахункова графічна робота |
| --- |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: | Бакалавр |
| Спеціальності: | 171 «Електроніка». |
| Спеціалізації | «Електронні компоненти і системи» |
| ЗАВДАННЯ №15 |
| Розрахувати трифазовий трансформатор |
| Критерій Fс [Гц] U1ф [В] U2ф [В] I2ф [A] U3ф [В] I3ф [A] Tmax [C°] ΔTдоп [C°] ΔT 100 100 40 5 24 1 80 10 |
| Література: Матеріали оптичного диску з дисципліни. Розділ Disk_EMT\RGR Хныков А.В. Теория и расчет трансформаторов источников вторичного электропитания.- М.: СОЛОН-Пресс, 2004.- 128с. |
| Затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки №1, від 28 08.2017 р. |
| Завідувач кафедри __________________ | Ямненко Ю.С. |
| Викладач __________________ | Тодоренко В.А. |

| Розрахункова графічна робота |
| --- |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: | Бакалавр |
| Спеціальності: | 171 «Електроніка». |
| Спеціалізації | «Електронні компоненти і системи» |
| ЗАВДАННЯ №16 |
| Розрахувати згладжувальний дросель |
| Осердя Критерій Fс [Гц] L [мГн] I0 [А] ΔU~ [В] Tmax [C°] ΔTдоп [C°] R [Ом] Броневе ΔT 100 0,08 10 20 75 10 - |
| Література: Матеріали оптичного диску з дисципліни. Розділ Disk_EMT\RGR Рогинский В.Ю. Расчет устройств электропитания. М., «Связь», 1972, с.334-348 Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Г.С.Найвельт и др.; Под ред. Г.С.Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985.- с.116-121 |
| Затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки №1, від 28 08.2017 р. |
| Завідувач кафедри __________________ | Ямненко Ю.С. |
| Викладач __________________ | Тодоренко В.А. |

| Розрахункова графічна робота |
| --- |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: | Бакалавр |
| Спеціальності: | 171 «Електроніка». |
| Спеціалізації | «Електронні компоненти і системи» |
| ЗАВДАННЯ №17 |
| Розрахувати згладжувальний дросель |
| Осердя Критерій Fс [Гц] L [мГн] I0 [А] ΔU~ [В] Tmax [C°] ΔTдоп [C°] R [Ом] Стрижневе R 800 0,1 5 50 100 20 0,05 |
| Література: Матеріали оптичного диску з дисципліни. Розділ Disk_EMT\RGR Рогинский В.Ю. Расчет устройств электропитания. М., «Связь», 1972, с.334-348 Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Г.С.Найвельт и др.; Под ред. Г.С.Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985.- с.116-121 |
| Затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки №1, від 28 08.2017 р. |
| Завідувач кафедри __________________ | Ямненко Ю.С. |
| Викладач __________________ | Тодоренко В.А. |

| Розрахункова графічна робота |
| --- |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: | Бакалавр |
| Спеціальності: | 171 «Електроніка». |
| Спеціалізації | «Електронні компоненти і системи» |
| ЗАВДАННЯ №18 |
| Розрахувати згладжувальний дросель |
| Осердя Критерій Fс [кГц] L [мГн] I0 [А] ΔU~ [В] Tmax [C°] ΔTдоп [C°] R [Ом] Кільцеве ΔT 40 2 0,5 5 80 30 - |
| Література: Матеріали оптичного диску з дисципліни. Розділ Disk_EMT\RGR Рогинский В.Ю. Расчет устройств электропитания. М., «Связь», 1972, с.334-348 Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Г.С.Найвельт и др.; Под ред. Г.С.Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985.- с.116-121 |
| Затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки №1, від 28 08.2017 р. |
| Завідувач кафедри __________________ | Ямненко Ю.С. |
| Викладач __________________ | Тодоренко В.А. |

| Розрахункова графічна робота |
| --- |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: | Бакалавр |
| Спеціальності: | 171 «Електроніка». |
| Спеціалізації | «Електронні компоненти і системи» |
| ЗАВДАННЯ №19 |
| Розрахувати згладжувальний дросель |
| Осердя Критерій Fс [Гц] L [мГн] I0 [А] ΔU~ [В] Tmax [C°] ΔTдоп [C°] R [Ом] Броневе ΔT 100 0,5 10 10 75 40 - |
| Література: Матеріали оптичного диску з дисципліни. Розділ Disk_EMT\RGR Рогинский В.Ю. Расчет устройств электропитания. М., «Связь», 1972, с.334-348 Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Г.С.Найвельт и др.; Под ред. Г.С.Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985.- с.116-121 |
| Затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки №1, від 28 08.2017 р. |
| Завідувач кафедри __________________ | Ямненко Ю.С. |
| Викладач __________________ | Тодоренко В.А. |

| Розрахункова графічна робота |
| --- |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: | Бакалавр |
| Спеціальності: | 171 «Електроніка». |
| Спеціалізації | «Електронні компоненти і системи» |
| ЗАВДАННЯ №20 |
| Розрахувати згладжувальний дросель |
| Осердя Критерій Fс [кГц] L [мГн] I0 [А] ΔU~ [В] Tmax [C°] ΔTдоп [C°] R [Ом] Кільцеве R 50 1,2 1 50 65 50 0,1 |
| Література: Матеріали оптичного диску з дисципліни. Розділ Disk_EMT\RGR Рогинский В.Ю. Расчет устройств электропитания. М., «Связь», 1972, с.334-348 Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Г.С.Найвельт и др.; Под ред. Г.С.Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985.- с.116-121 |
| Затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки №1, від 28 08.2017 р. |
| Завідувач кафедри __________________ | Ямненко Ю.С. |
| Викладач __________________ | Тодоренко В.А. |

| Розрахункова графічна робота |
| --- |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: | Бакалавр |
| Спеціальності: | 171 «Електроніка». |
| Спеціалізації | «Електронні компоненти і системи» |
| ЗАВДАННЯ №21 |
| Розрахувати згладжувальний дросель |
| Осердя Критерій Fс [кГц] L [мГн] I0 [А] ΔU~ [В] Tmax [C°] ΔTдоп [C°] R [Ом] Стрижневе R 4 10 0,5 20 80 30 0,1 |
| Література: Матеріали оптичного диску з дисципліни. Розділ Disk_EMT\RGR Рогинский В.Ю. Расчет устройств электропитания. М., «Связь», 1972, с.334-348 Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Г.С.Найвельт и др.; Под ред. Г.С.Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985.- с.116-121 |
| Затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки №1, від 28 08.2017 р. |
| Завідувач кафедри __________________ | Ямненко Ю.С. |
| Викладач __________________ | Тодоренко В.А. |

| Розрахункова графічна робота |
| --- |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: | Бакалавр |
| Спеціальності: | 171 «Електроніка». |
| Спеціалізації | «Електронні компоненти і системи» |
| ЗАВДАННЯ №22 |
| Розрахувати згладжувальний дросель |
| Осердя Критерій Fс [кГц] L [мГн] I0 [А] ΔU~ [В] Tmax [C°] ΔTдоп [C°] Броневе ΔT 40 50 5 1 70 30 |
| Література: Матеріали оптичного диску з дисципліни. Розділ Disk_EMT\RGR Рогинский В.Ю. Расчет устройств электропитания. М., «Связь», 1972, с.334-348 Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Г.С.Найвельт и др.; Под ред. Г.С.Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985.- с.116-121 |
| Затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки №1, від 28 08.2017 р. |
| Завідувач кафедри __________________ | Ямненко Ю.С. |
| Викладач __________________ | Тодоренко В.А. |

| Розрахункова графічна робота |
| --- |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: | Бакалавр |
| Спеціальності: | 171 «Електроніка». |
| Спеціалізації | «Електронні компоненти і системи» |
| ЗАВДАННЯ №23 |
| Розрахувати згладжувальний дросель |
| Осердя Критерій Fс [Гц] L [мГн] I0 [А] ΔU~ [В] Tmax [C°] ΔTдоп [C°] Стрижневе ΔT 50 100 0,2 60 70 30 |
| Література: Матеріали оптичного диску з дисципліни. Розділ Disk_EMT\RGR Рогинский В.Ю. Расчет устройств электропитания. М., «Связь», 1972, с.334-348 Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Г.С.Найвельт и др.; Под ред. Г.С.Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985.- с.116-121 |
| Затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки №1, від 28 08.2017 р. |
| Завідувач кафедри __________________ | Ямненко Ю.С. |
| Викладач __________________ | Тодоренко В.А. |

| Розрахункова графічна робота |
| --- |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: | Бакалавр |
| Спеціальності: | 171 «Електроніка». |
| Спеціалізації | «Електронні компоненти і системи» |
| ЗАВДАННЯ №24 |
| Розрахувати дросель змінного струму |
| Осердя Критерій Fс [Гц] L [мГн] Iд [А] Uд [В] Tmax [C°] ΔTдоп [C°] Стрижневе ΔT 50 10 0,5 20 80 30 |
| Література: Матеріали оптичного диску з дисципліни. Розділ Disk_EMT\RGR Рогинский В.Ю. Расчет устройств электропитания. М., «Связь», 1972, с.334-348 Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Г.С.Найвельт и др.; Под ред. Г.С.Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985.- с.116-121 |
| Затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки №1, від 28 08.2017 р. |
| Завідувач кафедри __________________ | Ямненко Ю.С. |
| Викладач __________________ | Тодоренко В.А. |

| Розрахункова графічна робота |
| --- |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: | Бакалавр |
| Спеціальності: | 171 «Електроніка». |
| Спеціалізації | «Електронні компоненти і системи» |
| ЗАВДАННЯ №25 |
| Розрахувати дросель змінного струму |
| Осердя Критерій Fс [кГц] L [мГн] Iд [А] Uд [В] Tmax [C°] ΔTдоп [C°] R [Ом] Стрижневе R 2 10 0,5 100 80 30 1 |
| Література: Матеріали оптичного диску з дисципліни. Розділ Disk_EMT\RGR Рогинский В.Ю. Расчет устройств электропитания. М., «Связь», 1972, с.334-348 Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Г.С.Найвельт и др.; Под ред. Г.С.Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985.- с.116-121 |
| Затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки №1, від 28 08.2017 р. |
| Завідувач кафедри __________________ | Ямненко Ю.С. |
| Викладач __________________ | Тодоренко В.А. |

| Розрахункова графічна робота |
| --- |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: | Бакалавр |
| Спеціальності: | 171 «Електроніка». |
| Спеціалізації | «Електронні компоненти і системи» |
| ЗАВДАННЯ №26 |
| Розрахувати дросель змінного струму |
| Осердя Критерій Fс [кГц] L [мГн] Iд [А] Uд [В] Tmax [C°] ΔTдоп [C°] Кільцеве ΔT 10 100 1 120 80 30 |
| Література: Матеріали оптичного диску з дисципліни. Розділ Disk_EMT\RGR Рогинский В.Ю. Расчет устройств электропитания. М., «Связь», 1972, с.334-348 Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Г.С.Найвельт и др.; Под ред. Г.С.Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985.- с.116-121 |
| Затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки №1, від 28 08.2017 р. |
| Завідувач кафедри __________________ | Ямненко Ю.С. |
| Викладач __________________ | Тодоренко В.А. |

Навчально-методичні матеріали

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

- А.А.Преображенский, Б.В.Шамрай. Электромагнитные устройства информационно-измерительной техники. - М.: Высш. школа, 1982.

- С.В.Вонсовский. Магнетизм. - М.: Наука, 1971.

- М.А.Розенблат. Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники. - М.: Наука, 1974.

- А.А.Преображенский. Магнитные материалы и элементы. - М.: Высш. школа, 1976.

- В.П.Миловзоров. Электромагнитные устройства автоматики. – М.: Высш. Школа, 1974.

- Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Г.С.Найвельт, К.Б.Мазель, Ч.И.Хусаинов и др.; Под ред. Г.С.Найвельта.- М.: Радио и связь, 1985. – 576с.

- А.В.Хныков. Теория и расчет трансформаторов источников вторичного электропитания. – М.: СОЛОН-пресс, 2004.- 128с.

- Оптичний диск з основною, додатковою літературою та рефератами по окремим розділам з дисципліни “Електромагнітна техніка”. – Матеріали надаються лектором.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

- С.Тикадзуки. Физика ферромагнетизма. - М.: Мир, 1987.

- Д.Д.Мишин. Магнитные материалы. - М.: Высш. школа, 1987.

- Малогабаритные магнитопроводы и сердечники: Справочник / И.Н.Сидоров, А.А.Христинин, С.В.Скорняков. – М.: Радио и связь, 1989. – 384с.

- www.epcos.com – сайт фірми Epcos – виробника магнітних матеріалів та осердь.

- www.epcos.ru - російський сайт фірми Epcos.